询 价 采 购 文 件

采购项目名称：仪器设备采购项目

采购编号：LNNYSJC2018-01

采购单位：辽宁省能源研究所有限公司

# 目 录

第一章  采购项目基本内容及要求	4

第二章  采购合同专用条款	5

第三章  报价文件内容及格式	6

第四章  采购项目需求	16

第五章  评审方法	17

# 第一章  采购项目基本内容及要求

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 采购项目名称 | 仪器设备采购项目 |
| 采购编号 | LNNYSJC2018-01 |
| 采购单位 | 辽宁省能源研究所有限公司 |
| 采购方式 | 询价采购 |
| 评审方法 | 最低评标价法 |
| 投标截止时间 | 2018年11月9日17：00时 |
| 投标文件份数 | 正本一份，副本二份 |
| 询价小组组成 | 本项目询价小组由三人组成 |
| 投标有效期 | 自开标之日起九十天内 |
| 履约保证金 | 无 |

# 第二章  采购合同专用条款

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 交货期 | 合同签订后60个工作日内 |
| 交货地点 | 辽宁省能源研究所有限公司指定地点 |
| 质量保证期 | 质保1年，质保过后，终身提供优惠售后服务 （只收成本费） |
| 付款方式 | 按照最终合同双方商定 |
| 其他 | 1. 报价投标的货物及相关服务必须是本采购文件所要求的，所提供的货物（包括零部件）应为全新产品，负责送货上门，负责所供货物的安装与调试。 2. 投标报价为交货含税价（以人民币为结算单位），包括货物、随配附件、运至指定交货地点费用、安装费、调试费，售后服务费用、税金及其他所有相关费用的总和。买方不再单独支付其他任何费用。卖方提供增值税专用发票。 |

# 第三章  报价文件内容及格式

| 项目 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 报价文件 | 封面 | 格式1 |
|  | 1. 询价函 | 格式2 |
|  | 2. 报价明细表 | 格式3 |
|  | 3. 技术指标响应表 | 格式4 |
|  | 4. 售后服务承诺书 | 格式5 |
|  | 5. 法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书 | 格式6/7 |
|  | 6. 有效的企业法人营业执照副本（复印件） |  |
|  | 7. 报价认为需要提供的其他材料 |  |

注：1. 对于给定格式的，必须按照给定的格式进行填报；没有给定格式的，报价人可以自行设计。

2. 报价人在装订报价文件时，按照文件给定的顺序进行装订。

格式1

★ 说明：请报价人使用此页格式作为所编写报价文件的封皮。

# 采购项目

询价报价文件

采购项目名称：仪器设备采购项目

采购编号：LNNYSJC2018-01

报价单位：

签署日期：

# 格式2

报价函

致：辽宁中科检测技术有限公司

(报价人名称)正式授权          (报价代表姓名、职务、职称)为我方代表，参加你公司组织的（项目编号）         （采购项目名称）项目询价采购的有关活动，并对此采购项目进行报价。

为此，我方按询价采购文件规定提供货物及相关服务的投标总价为人民币（大写）

元，（小写）￥           元。

1. 我方同意在采购人规定的时间内将货物运到招标人指定地点，并完成安装工作，且质量达到合格标准。

2. 我方同意在本采购项目询价采购文件中规定的报价日起90天内遵守本报价文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

3. 提供询价采购文件规定的全部投标文件，包括投标文件正本1份，副本2份。

4. 如果我方成交，保证忠实地执行双方所签订的采购合同，并承担采购合同规定的责任和义务。

5. 我方保证遵守询价采购文件的全部规定。

6. 我方保证尊重询价小组的评标结果，完全理解本采购项目不一定接受最低报价的投标。

7. 我方愿意向你公司提供任何与本采购项目投标有关的数据、情况和技术数据，并根据需要提供一切承诺的证明材料。

8. 我方承诺：采购单位若需追加采购本采购项目询价采购文件所列货物及相关服务的，在不改变政府采购合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣保证供货。

9. 我方承诺接受询价采购文件中的全部内容且无任何异议。

报价名称（并加盖公章）：

法定代表人的授权委托人（签字）：

开户银行：

银行账号：

签署日期：        年     月     日

# 格式3

报价明细表

采购项目名称：

单位：元（人民币）

| 序号 | 货物名称 | 型号 | 制造厂商 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 总价 |  |

填写说明：

1. 询价时，本表中的内容与报价函不一致的，以报价函为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

2. 报价总价为采购范围所列全部项目的报价总和，并应与货物价格明细表保持一致。

报价名称（并加盖公章）：

法定代表人或其授权委托人：

签署日期：          年        月        日

格式4

技术指标响应表

采购项目名称：

| 序号 | 采购文件 技术规格 | 投标文件 技术规格 | 偏离程度 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | GC-MS |  |  |  |
|  | 工作环境 电压：220V(+/-5%)，50Hz(±1) 环境温度： 18℃～30℃ 相对湿度： <70% 其他：配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座 |  |  |  |
|  | 气相色谱仪技术指标 进样口：分流/不分流 进样口温度：最高使用温度450˚C 电子压力控制（EPC）范围：0---50Psi, 精度0.1 Psi,支持恒压,恒流 最大分流比：500:1 柱温箱操作温度：室温+10˚C---450˚C 最大升温速率：40˚C /min 平台升温：7阶8平台程序升温 进样量范围：0.1---10uL 峰面积重现性：< 1 % RSD 保留时间重现性：< 0.5% RSD 吹扫气流量：2---10ml/min 最大运行时间：999.99min |  |  |  |
|  | 质谱技术指标 离子化能量(电子轰击源EI)： 10 eV ---100eV（常规使用70eV，可调） 质量范围：1.5---1000amu 分辨率：0.7 amu(半峰宽) 离子源温度：100---350℃ 接口最高使用温度： 400℃ 质量轴稳定性： +/-0.10 amu/48 hrs 灵敏度：全扫描，1pg八氟萘（OFN）在m/z 272处，信噪比（S/N）≥30：1 （RMS） 扫描速率：最高10000amu/s 准确度： 0.1 amu 真空系统：高性能前级机械泵（几何抽速为5m3/h）和涡轮分子泵（几何抽速为67 l/s）为质谱系统提供了足够的真空条件（≤ 8×10-5 mbar），宽范围的真空计提供实时真空信息 检测器：带高能打拿极的电子倍增器 |  |  |  |
|  | 软件功能： 工作站软件可同时控制气相色谱仪、自动进样器和质谱仪，通过高速网卡实现数据采集与传输； 可实现SIM、 FULL SCAN、MIX三种扫描模式； 支持手动调谐和自动调谐； 实时显示总离子流谱和质谱图谱； 可快速提取离子和全扫描图谱； 数据处理软件可依据样品的质谱图在NIST2011谱库中进行目标化合物自动搜寻,并显示搜寻结果.搜寻结果显示每个化合物的实测保留时间、分子结构式与标准图谱,确认离子之间的标准丰度比与实测丰度比等以供使用者准确定性、定量分析； |  |  |  |
| 二 | 全自动顶空进样器 |  |  |  |
|  | 1.适用范围 适用于粮油制品检测项目中，溶剂残留的相关检测项目。 2.工作环境 2.1 工作环境温度：5～35℃； 2.2 工作环境湿度：≤85%； 2.3 工作电压：220V 50Hz/60Hz。 |  |  |  |
|  | 3.技术参数 3.1样品位：11位； 3.2顶空瓶体积：20ml； 3.3定量方法：国际知名品牌阀和定量环，温度范围：室温-215℃，增量为1℃； 3.4定量环：镍&硅烷化，0.5ml、1ml、3ml，多种定量环可选； 3.5传输线：惰性化管路，温度范围：室温-245℃，增量1℃； 3.6重现性：RSD≤1.6%(分析100ppm乙醇)； 3.7残留：低于0.25%（分析3,000 ppm甲醇水溶液后） 3.8样品流路：全惰性化处理的管路确保系统的灵敏度和防止交叉污染； 3.9方法保存：可编辑保存和调用9组常用方法，满足客户常规测试需要； 3.10方法优化：可选择不同的优化对象（温度或平衡时间)，自动进行方法优化测试； 3.11 MHE多次提取：每个瓶子可进行多达90次的连续提取(MHE)，可选重复扎针或单次扎针； 3.12控制方式：7”彩色触控屏，可视化图形控制界面，简单直观方便易用； 3.13显示界面：一键中英文双语显示选择和屏幕亮度调整，三点式自动触屏校准易用方便； 3.14安全装置：预防过热电路：温度过热或失控时自动切断加热回路，确保设备和人员安全； 3.15自动检漏：字幕提示实现加压自动检漏和结果报告； 3.16重叠加热功能：根据GC分析时间和平衡时间设定间隔时间，实现样品叠加加热确保精准平衡； 3.17清洗及反吹：字幕提示完成一键蒸汽清洗和氮吹，令维护变得简单。 |  |  |  |
| 三 | 热解析进样浓缩系统 |  |  |  |
|  | 具体用途： 一台多功能、高技术水平的热解析，使用简单，操作灵活，实现完全自动化操作。整个取样过程精确与准确的控制，确保了卓越的分析性能，完全能满足日常分析、科研的需求，可广泛用于各类气体，液体样品分析。 |  |  |  |
|  | 技术指标 1. *仪器能浓缩空气样品中及液体样品中的挥发性有机物 捕集管: 最大解析温度为320℃，最大解析升温速率≥1000℃/min, 快的加热速率使解析物谱带变窄。能数字化的监控压力,并能自动检漏;样品可直接进样到捕集管； 仪器可配置内部除水装置，在样品解析进入到GC之前除去或放空吹扫到浓缩器阱上的水。去水效率≥95%,除水装置的最大温度为320℃，能防止极性分析物的损失； *要有一体化的热解析腔体，并完全符合US EPA TO-1及-2的要求； 要具有气相色谱的直接进样口，从而避免了不同应用状况下的对气相色谱的连接方式的经常改变； 要具有捕集管直接进样口，方便仪器功能的扩展及仪器的维护；要有反应气入口，从而吹扫气和载气可以选用不同的气体；要有操作方便的切换阀，便于不同功能的转换； *全惰性的样品流路，减少样品的残留；传输线最大加热温度：450℃； *可后期升级，实现一体化热解析/顶空/吹扫捕集和热裂解等功能。 |  |  |  |
|  | 三、配置要求 主机,配TenaxTA填料捕集管1个； 热解析模块1个及Tenax TA填料的热解析管4个； 捕集管直接进样口及GC直接进样口1个;多功能切换阀一个 |  |  |  |
|  | 四 、技术服务要求 1， 验收标准和方法 公司的技术人员到现场免费进行安装调试，确保仪器技术指标验收合格，并在用户实验室免费培训技术操作人员。培训内容包括仪器的基本原理、操作及一般仪器维护保养知识，终身提供免费的应用咨询以及技术帮助。免费提供相应的应用方法。 五、 售后服务 按技术指标进行验收，验收合格后12个月为质保期。质保期后配件按成本收费。我公司在接到用户要求对所购设备进行维修的通知后，维修机构在4小时内给予答复，并派维修工程师在3个工作日内到达用户现场进行维修。 |  |  |  |

我们承诺本技术指标响应表的内容真实有效，无任何虚假之处，并且愿意承担因不满足此承诺而引起的相应的法律责任并接受相关部门的处罚。

报价名称（并加盖公章）：

法定代表人或其授权委托人：

签署日期：          年        月        日

填写说明：偏离程度请填写“正偏离、负偏离或无偏离”字样。

# 格式5

售后服务承诺

（格式自拟）

报价名称（并加盖公章）：

法定代表人或其授权委托人：

签署日期：          年        月        日

# 格式6

法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：          性别：           年龄：            职务：

本人系                             （报价名称）的法定代表人。就参加你公司组织的采购编号为              （采购项目编号）的              （采购项目名称）询价采购项目的投标报价，签署上述项目的投标文件及合同的执行、完成、服务和保修，签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

（※此处请粘贴法定代表人身份证复印件※）

报价名称（并加盖公章）：

签署日期：          年        月        日

★  法定代表人参加本采购项目投标的，仅须出具此证明书。

# 格式7

法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于           （注册地点）的           （报价名称）的           （法定代表人姓名与职务）代表本公司授权           （单位名称）的           （被授权人的姓名与职务）为本公司的合法代理人，就参加你公司组织的采购编号为             （采购项目编号）的            （采购项目名称）询价采购项目的报价、签订合同以及合同的执行、完成、服务和保修，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于        年      月      日签字生效，无转委权，特此声明。

代理人：                   性别：         年龄：           。

单  位：                   部门：         职务：           。

报价名称（并加盖公章）：

法定代表人（签字或加盖名章）：

签署日期：        年    月    日

★  法定代表人的授权委托人参加本采购项目投标的，仅须出具此授权委托书。

# 第四章  采购项目需求

一、气相色谱质谱联用仪     数量：1套

工作环境

电压：220V(+/-5%)，50Hz(±1)

环境温度： 18℃～30℃

相对湿度： <70%

其他：配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座

应用领域

国家质检部门、食品、药品、环境监测站、化工、工业检测等

气相色谱仪技术指标

进样口：分流/不分流

进样口温度：最高使用温度450˚C

电子压力控制（EPC）范围：0---50Psi, 精度0.1 Psi,支持恒压,恒流

最大分流比：500:1

柱温箱操作温度：室温+10˚C---450˚C

最大升温速率：40˚C /min

平台升温：7阶8平台程序升温

进样量范围：0.1---10uL

峰面积重现性：< 1 % RSD

保留时间重现性：< 0.5% RSD

吹扫气流量：2---10ml/min

最大运行时间：999.99min

质谱技术指标

离子化能量(电子轰击源EI)： 10 eV ---100eV（常规使用70eV，可调）

质量范围：1.5---1000amu

分辨率：0.7 amu(半峰宽)

离子源温度：100---350℃

接口最高使用温度： 400℃

质量轴稳定性： +/-0.10 amu/48 hrs

灵敏度：全扫描，1pg八氟萘（OFN）在m/z 272处，信噪比（S/N）≥30：1 （RMS）

扫描速率：最高10000amu/s

准确度： 0.1 amu

真空系统：高性能前级机械泵（几何抽速为5m3/h）和涡轮分子泵（几何抽速为67 l/s）为质谱系统提供了足够的真空条件（≤ 8×10-5 mbar），宽范围的真空计提供实时真空信息

检测器：带高能打拿极的电子倍增器

软件功能：

工作站软件可同时控制气相色谱仪、自动进样器和质谱仪，通过高速网卡实现数据采集与传输；

可实现SIM、 FULL SCAN、MIX三种扫描模式；

支持手动调谐和自动调谐；

实时显示总离子流谱和质谱图谱；

可快速提取离子和全扫描图谱；
数据处理软件可依据样品的质谱图在NIST2011谱库中进行目标化合物自动搜寻,并显示搜寻结果.搜寻结果显示每个化合物的实测保留时间、分子结构式与标准图谱,确认离子之间的标准丰度比与实测丰度比等以供使用者准确定性、定量分析；

（制造厂商：江苏天瑞仪器股份有限公司 产品型号：GC-MS6800）

二 全自动顶空进样器  1台

1.适用范围

适用于粮油制品检测项目中，溶剂残留的相关检测项目。

2.工作环境

2.1 工作环境温度：5～35℃；

2.2 工作环境湿度：≤85%；

2.3 工作电压：220V 50Hz/60Hz。

3.技术参数

3.1样品位：11位；

3.2顶空瓶体积：20ml；

3.3定量方法：国际知名品牌阀和定量环，温度范围：室温-215℃，增量为1℃；

3.4定量环：镍&硅烷化，0.5ml、1ml、3ml，多种定量环可选；

3.5传输线：惰性化管路，温度范围：室温-245℃，增量1℃；

3.6重现性：RSD≤1.6%(分析100ppm乙醇)；

3.7残留：低于0.25%（分析3,000 ppm甲醇水溶液后）

3.8样品流路：全惰性化处理的管路确保系统的灵敏度和防止交叉污染；

3.9方法保存：可编辑保存和调用9组常用方法，满足客户常规测试需要；

3.10方法优化：可选择不同的优化对象（温度或平衡时间)，自动进行方法优化测试；

3.11 MHE多次提取：每个瓶子可进行多达90次的连续提取(MHE)，可选重复扎针或单次扎针；

3.12控制方式：7”彩色触控屏，可视化图形控制界面，简单直观方便易用；

3.13显示界面：一键中英文双语显示选择和屏幕亮度调整，三点式自动触屏校准易用方便；

3.14安全装置：预防过热电路：温度过热或失控时自动切断加热回路，确保设备和人员安全；

3.15自动检漏：字幕提示实现加压自动检漏和结果报告；

3.16重叠加热功能：根据GC分析时间和平衡时间设定间隔时间，实现样品叠加加热确保精准平衡；

3.17清洗及反吹：字幕提示完成一键蒸汽清洗和氮吹，令维护变得简单。

（制造厂商：北京博赛德科技有限公司 产品型号：HSS-10A）

三 热解析进样浓缩系统招标参数

具体用途：

一台多功能、高技术水平的热解析，使用简单，操作灵活，实现完全自动化操作。整个取样过程精确与准确的控制，确保了卓越的分析性能，完全能满足日常分析、科研的需求，可广泛用于各类气体，液体样品分析。

技术指标

1. *仪器能浓缩空气样品中及液体样品中的挥发性有机物

捕集管: 最大解析温度为320℃，最大解析升温速率≥1000℃/min, 快的加热速率使解析物谱带变窄。能数字化的监控压力,并能自动检漏;样品可直接进样到捕集管；

仪器可配置内部除水装置，在样品解析进入到GC之前除去或放空吹扫到浓缩器阱上的水。去水效率≥95%,除水装置的最大温度为320℃，能防止极性分析物的损失；

*要有一体化的热解析腔体，并完全符合US EPA TO-1及-2的要求；

要具有气相色谱的直接进样口，从而避免了不同应用状况下的对气相色谱的连接方式的经常改变；

要具有捕集管直接进样口，方便仪器功能的扩展及仪器的维护；要有反应气入口，从而吹扫气和载气可以选用不同的气体；要有操作方便的切换阀，便于不同功能的转换；

*全惰性的样品流路，减少样品的残留；传输线最大加热温度：450℃；

*可后期升级，实现一体化热解析/顶空/吹扫捕集和热裂解等功能。

三、配置要求

主机,配TenaxTA填料捕集管1个；

热解析模块1个及Tenax TA填料的热解析管4个；

捕集管直接进样口及GC直接进样口1个;多功能切换阀一个。

四 、技术服务要求

1， 验收标准和方法

公司的技术人员到现场免费进行安装调试，确保仪器技术指标验收合格，并在用户实验室免费培训技术操作人员。培训内容包括仪器的基本原理、操作及一般仪器维护保养知识，终身提供免费的应用咨询以及技术帮助。免费提供相应的应用方法。

五、 售后服务

按技术指标进行验收，验收合格后12个月为质保期。质保期后配件按成本收费。我公司在接到用户要求对所购设备进行维修的通知后，维修机构在4小时内给予答复，并派维修工程师在3个工作日内到达用户现场进行维修。

技术参数中的“*”表示必须满足的重要指标，必须完全的响应。

（制造厂商：美国CDS 型号：8000）

山特UPS电源：

山特6KVA，续电60分钟（6000VA/5400W，外接16节优特12V38AH蓄电池和电池箱。

1、主机：山特C6KS（6000VA/5400W）

2、配套优特电池12V38AH。

3、电池箱C8（含电池连接线）。

4、含增税，安装运输

含以上组装，不含UPS外部输入输出线路材料和施工；

# 第五章  评审方法

本项目采用最低评标价法进行评审。

所谓最低评标价法，是指以价格为主要因素确定成交供应商的评审方法，即在全部满足采购文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的报价作为成交供应商的评审方法。